## Slide 1: Mạch Nguồn 220V AC  12V DC  9V DC  5V DC

## Slide 2: Mạch nguyên lý

## Slide 4: Phương thức hoạt động 12V AC  5V DC
Chỉnh lưu và lọc nguồn
Ổn áp và khuếch đại dòng

## Slide 5: Chỉnh lưu và lọc nguồn
Mạch chỉnh lưu cầu: 4 X Diode 1N5400 (D1, D2, D3, D4)
Sóng sin 12V AC -> song xung 12V DC (dương)
Tụ C1: lọc nguồn
 Giúp điện áp bằng phẳng hơn

## Slide 6: Ổn áp và Khuếch đại
IC 7805: Cố định điện áp đầu ra 5V. Dòng 1 – 1.5 A
Transistor TIP2955: PNP, được sử dụng để gánh dòng điện đi ra tải
R1: Hạn chế dòng vào B, giúp bảo vệ Transistor và IC
Trường hợp hoạt động:
Dòng 1 – 1.5 A
Dòng lớn hơn 1 – 1.5 A

## Slide 7: Dòng 1 – 1.5 A
IC7805 điều khiển dòng đi vào Base của Q1 ở mức thấp.
Dòng nhỏ từ Emiter sang Collector để cung cấp cho tải
Dòng lớn hơn 1 – 1.5 A
Tải yêu cầu dòng lớn  điện áp đầu ra giảm  IC7805 điểu khiển dòng đi vào VI  Dòng vào B lớn  Q1 mở rộng
 Cho phép dòng điện lớn đi từ E ra C ra tải